ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Глава 8  Положение о порядке градостроительного зонирования

и о применении градостроительных регламентов

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 42. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

На карте градостроительного зонирования территории сельского поселения выделены следующие виды территориальных зон:

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |

жилые зоны

Ж-1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства

общественно-деловые зоны

Ц-1	Зона размещения объектов делового, общественного, коммерческого назначения поселения

производственные зоны

П-1	Зона застройки коммунальными и складскими объектами

зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

ИТ-1	Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р - 1              Зона бульваров и парков

Р - 2  	Зона защитных зеленых насаждений

Р - 3	Зона туристко-рекриационного назначения

зоны сельскохозяйственного использования

сх-1	Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения

СХ-2                 Зона сельскохозяйственного назначения

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СП-1                  Зона кладбищ

2. Границы территориальных зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) естественным границам природных объектов;

5) иным границам.

3. Каждая территориальная зона обозначается на карте градостроительного зонирования территории населенного пункта определенным цветом и буквенно-цифровым кодом.

4. Для каждого вида территориальных зон устанавливаются виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

5. Территориальная зона может состоять из участков территориальной зоны. Участок территориальной зоны - часть территориальной зоны, состоящая из земельных участков, имеющих смежные границы, и отделенная от других участков этой же территориальной зоны участками других территориальных зон.

Статья 43. Общие требования в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. В градостроительных регламентах в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования.

2. В части основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены общие требования к их размещению, относящиеся ко всем выделенным территориальным зонам в целом, указанные в настоящей статье, и частные требования, относящиеся к каждой из выделенных территориальных зон в отдельности.

3. В части вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены общие требования, к их размещению, относящиеся ко всем выделенным территориальным зонам в целом, указанные в настоящей статье.

4. В числе общих требований к размещению основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены следующие:

1) при соблюдении действующих нормативов допускается размещение двух и более основных и условно разрешенных видов использования в пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания;

2) объекты культурного наследия относятся к разрешенным видам использования на территории всех зон;

3) объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения нескольких земельных участков (линейные объекты, канализационные насосные станции, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные, водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины; локальные очистные сооружения, очистные сооружения поверхностного стока, а также объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций, если для их расположения требуется отдельные земельные участки, относятся к разрешенным видам использования на территории всех зон при отсутствии норм законодательства, запрещающих их применение.

4) объекты транспорта, включая мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей, автозаправочные и газонаполнительные станции, стоянки индивидуального легкового автотранспорта, относятся к условно разрешенным видам использования в границах земельных участков, непосредственно примыкающих к территориям улично-дорожной сети, расположенных на территории всех зон, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их применение;

5) размещение указанных объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

б) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах сельского поселения

5. В числе общих требований к размещению вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены следующие:

1) для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:

а) виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную, в соответствии с нормативно-техническими документами;

б) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для функционирования объектов основных и условно разрешенных видов использования;

в) объекты временного проживания, необходимые для функционирования основных и условно разрешенных, видов использования;

г) объекты коммунального хозяйства (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

д) автостоянки и гаражи для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

е) благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

ж) площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников;

з) общественные туалеты;

2) размещение объектов, вспомогательных видов разрешенного использования, разрешается  при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством;

3) суммарная общая площадь зданий (помещений) занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования расположенных на территории одного земельного участка не должна превышать 30% общей площади зданий расположенных на территории соответствующего земельного участка;

4) суммарная общая площадь территории, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного использования расположенных на территории одного земельного участка не должна превышать 25% общей площади территории соответствующего земельного участка, если превышение не может быть обосновано требованиями настоящих Правил.

Статья 44. Общие требования в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Настоящим градостроительным регламентом предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) иные показатели ( минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков; минимальная доля озеленения территории земельных участков).

2. В части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены общие требования, относящиеся ко всем выделенным территориальным зонам в целом, указанные в настоящей статье, и частные требования, относящиеся каждой из выделенных территориальных зон в отдельности, указанные в настоящих правилах.

3. В числе общих требований к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены следующие:

1) выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков не допускаются более 2,0 метров и ниже 3,5 метров от уровня земли;

2) выступы за красную линию ступеней и приямков допускаются по согласованию Администрации;

3) общие требования в части максимальной высоты объектов капитального строительства:

- высота объектов капитального строительства определяется как расстояние по вертикали от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши, парапета, ограждения или до наивысшей точки конька скатной крыши, без учета технических устройств (антенн, дымовых и вентиляционных труб).

4. Общие требования в части озеленения территории земельных участков:

1) к озелененным территориям, требуемым градостроительными регламентами к размещению на земельных участках, относятся части участков, которые не застроены строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для проезжей части, парковки или тротуара и при этом: покрыты зелеными насаждениями (цветники; газоны, покрытые кустарниками, высокоствольными растениями), водоемами, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале;

2) озелененная территория земельного участка может быть оборудована:

а) площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;

б) открытыми спортивными площадками;

в) другими подобными объектами;

3) доля озелененных территорий для объектов в указанных зонах (кроме садов и скверов) не устанавливается; при этом обязательно сохранение существующих озелененных территорий, либо проведение компенсационного озеленения в соответствии с нормативными актами сельского поселения. Доля озелененных территорий садов, скверов – 70%.

Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков на территории всех зон за исключением перечисленных в части 3, пункт 2) приведена в таблице 2.

Таблица 2

Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков

| № п/п | Вид использования | Минимальная площадь озелененных территорий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сады, скверы, бульвары; парки; комплексы аттракционов | 70% территории земельного участка |
| 2 | Объекты дошкольного образования (ДОУ), объекты начального и среднего общего образования (школы) | 50% территории земельного участка |
| 3 | Индивидуальные жилые дома; открытые объекты физической культуры и спорта | 40% территории земельного участка |
| 4 | Прочие(*) | 15% территории земельного участка |

(*) – за исключением объектов следующих видов разрешенного использования, для которых требования по озеленению территории участка не устанавливаются:

1) объекты коммунального хозяйства;

2) объекты сельскохозяйственного использования;

3) объекты транспорта.

5. При совмещении на одном участке видов использования с различными требованиями к озеленению минимальный размер озелененных территорий рассчитывается применительно к частям участка, выделяемым как земельные доли разных видов использования, пропорциональные общей площади зданий или помещений разного назначения.

6. При застройке земельных участков, расположенных вне рекреационных зон (Р) и примыкающих к лесам, садам и паркам, в пределах доступности не более 300 метров, площадь озеленения допускается уменьшать, но не более чем на 30%.

7. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными действующими нормативными техническими документами.

8. Общие требования в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков:

1) система организации хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков может предусматривать следующие виды хранения:

а) хранение в капитальных гаражах - стоянках (наземных, подземных, встроенных и пристроенных);

в) хранение на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках;

2) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков приведено в таблице 3.

Таблица 3

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков

| № п/п | Вид использования | Минимальное количество машино-мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 1 машино-место на земельный участок |
| 2 | Личные подсобные хозяйства | 1 машино-место на земельный участок |
| 3 | Открытые объекты физической культуры и спорта | 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве |
| 4 | Земельные участки парков, садов, скверов | 3 машино-места на 1,0 га территории участка |
| 5 | Кладбища | 10 машино-мест на 1,0 га территории участка |

3. Для видов использования, не указанных в таблице, минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта на территории земельных участков определяется в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области.

4. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из видов использования в общей площади земельного участка.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований и ограничений. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

Статья 45. Общие требования в части видов использования земельных участков

Наименование вида использования земельного участка

1. Для размещения жилых домов и объектов, связанных с их обслуживанием

Для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота и птицы

Для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования

2. Для размещения объектов общественно-делового назначения

Для размещения государственных и муниципальных административно-управленческих объектов и некоммерческих организаций

Для размещения объектов местного самоуправления и некоммерческих организаций (ТСЖ, ТОС и т.п.)

Для размещения административно-управленческих и общественных объектов

Для размещения финансово-кредитных объектов

Для размещения объектов страхования

Для размещения объектов пенсионного обеспечения

Для размещения объектов социального обеспечения

Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений

Для размещения объектов культуры и искусства, связанных с обслуживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные школы и другие подобные объекты)

Для размещения религиозных объектов

Для размещения объектов торговли

Для размещения объектов общественного питания

Для размещения объектов бытового обслуживания

Для размещения объектов охраны общественного порядка

Для размещения ветеринарных лечебниц и станций

3. Для размещения объектов природного и рекреационного назначения

Для размещения природных заказников

Для размещения природных парков

Для размещения памятников природы

Для размещения особо охраняемых природных территорий

Для размещения парков

Для размещения садов, скверов, бульваров

Для размещения набережных

Для размещения городских лесов

Для размещения пляжей

Для размещения объектов для оздоровительных целей

Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, бассейны и т.п. объекты)

Для размещения открытых объектов физической культуры и спорта

4. Для размещения объектов производственного назначения

Для размещения промышленных объектов

Для размещения складских объектов

Для размещения производственных баз

Для размещения объектов оптовой торговли

5. Для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

Для размещения линейных объектов

Для размещения водопроводных станций (водозаборные и очистные сооружения)

Для размещения водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин

Для размещения электроподстанций открытого типа

Для размещения распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, котельных

Для размещения газораспределительных пунктов

Для размещения канализационных очистных сооружений

Для размещения канализационных насосных станций

Для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений

Для размещения объектов связи и телекоммуникаций

Для размещения объектов транспорта (автозаправочные и газонаполнительные станции, мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей)

Для размещения стоянок с гаражами боксового типа

6. Для размещения объектов внешнего транспорта

Для размещения железнодорожных вокзалов и станций

Для размещения объектов внешнего водного транспорта

Для размещения причалов и стоянок водного транспорта

Для размещения объектов инфраструктуры внешнего транспорта

Для размещения автостанций

Для размещения объектов трубопроводного транспорта

7. Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения

Для размещения объектов личного подсобного хозяйства (личных подсобных хозяйств)

Для размещения коллективных садов и огородов

Для размещения пашни

Для размещения пастбищ

Для садоводства

Для огородничества

Для животноводства

Для размещения предприятий по переработке, расфасовке  сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельскохозяйственного производства (ремонт, складирование)

8. Для размещения объектов специального назначения

Для размещения кладбищ

Для размещения режимных объектов

Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон

Для размещения зеленых насаждений водоохранных зон

Для размещения зеленых насаждений вдоль автомобильных и железных дорог

Для размещения гидротехнических сооружений

Статья 46. Градостроительные регламенты территориальных зон

жилые зоны

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (с правом содержания скота и птицы)

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования жилых районов, микрорайонов и кварталов из отдельно стоящих и блокированных жилых зданий с минимально разрешенным набором услуг для населения местного значения и возможностью ведения непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения личных потребностей.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1.1. Основные виды разрешенного использования

-	отдельно стоящие односемейные жилые здания площадью не более 500 м2;

-	отдельно стоящие блокированные двухсемейные жилые здания площадью не более 500 м2;

-	детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 250 детей;

-	школы общеобразовательные вместимостью не более 600 учащихся;

-	магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 160 м2;

-	временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля) и обслуживания населения площадью не более 50 м2;

-	строения для содержания домашних животных и птицы;

-	здания, строения, сооружения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

-	отдельно стоящие или встроенные в жилые здания гаражи и открытые парковки;

-	производственные, бытовые здания, строения и сооружения;

-	хозяйственные постройки;

-	строения для содержания домашних животных и птицы;

-	теплицы, оранжереи;

-	индивидуальные бани, надворные туалеты;

-	палисадники, огороды, сады;

-	индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

-	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

-	площадки для сбора мусора;

-	индивидуальные бассейны.

1.3. Условно-разрешенные виды использования

-	пункты оказания первой медицинской помощи площадью;

-	аптечные учреждения площадью до 50 м2;

-	здания, строения, сооружения бытового обслуживания населения (ремонт бытовой техники, ателье, парикмахерские, косметические и лечебно-профилактические салоны, химчистки, прачечные) площадью не более 400 м2;

-	площадки для детей, отдыха, спортивных занятий;

-	теннисные корты;

-	здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий;

-	школы-интернаты любого профиля и дома ребенка вместимостью не более 50 детей;

-	кафе, закусочные отдельно стоящие с числом посадочных мест не более 10;

-	объекты, связанные с отправлением культа площадью не более 400 м2;

-	объекты коммунально-бытового назначения, площадью не более 1000 м2 ;

-	объекты социального назначения;

-	здания, строения, сооружения почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций, площадью не более  400 м2.

-	временные объекты торговли (павильоны розничной и мелкооптовой торговли) и обслуживания населения площадью не более 200 м2;

-	плодовые и овощные хранилища (сооружения для хранения плодовых и овощных культур).

Таблица III. 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | отдельно стоящие односемейные жилые здания площадью не более 500 м2 | отдельно стоящие блокированные двухсемейные жилые здания площадью не более 500 м2 | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 250 детей | школы общеобразовательные вместимостью не более 600 учащихся | магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 160 м2 | временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля) и обслуживания населения | строения для содержания домашних животных и птицы | здания, строения, сооружения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |
| минимальная площадь | кв.м | 400 | 400 | 3000 | 6000 | 200 | 100 | 600 | 600 |
| максимальная площадь | кв.м | 5000 | 1200 | 10000 | 25000 | 300 | 200 | 1200 | 1200 |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 15 | 10 | 20 | 25 | 15 | 8 | 10 | 10 |
| 2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | 5 или со сложившейся застройкой | 5 или со сложившейся застройкой | 25 | 25 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | м | 3 | 0 - при при-мыкании 3 - в остальных случаях | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | м | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (до самой высокой точки) | м | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| максимальная высота стен зданий | м | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3,5 | 5 | 5 |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.4. Максимальный процент застройки, в границах земельного участка определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 60 | 75 | 50 | 50 | 70 | 80 | 40 | 60 |

С целью создания условий для хозяйственной деятельности населения в зоне застройки индивидуальными жилыми домами необходимо организовывать хозяйственные проезды. Хозяйственные проезды устраиваются параллельно проезжим частям улиц между земельными участками, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства, с примыканием по задним межевым линиям земельным участков. Ширину хоз. проездов принять от 6 до 8 метров, при устройстве сквозных проездов, но не менее 4 метров. При тупиковом проезде  -  с устройством разворотных площадки размером 12x12 метров, но не менее 10x10 метров. Хоз. проезды устраивать на участках линейной конфигурации, не занятых капитальными строениями, по согласованию со смежными землепользователями, с решением вопроса при перевесе голосов более 50 %. При равном количестве  голосов, решающий голос  имеет глава поселения.

Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Коэффициент использования территории:

для жилых домов усадебного типа - не более 0,67;

для блокированных жилых домов - не более 1,5.

4. Высота зданий.

Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м.

Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.

Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

6. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

6. Требования к ограждению земельных участков (в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области)

со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

при устройстве ограждений со стороны территорий общего пользования (улиц, проездов, площадей) по главным магистралям и сельских поселений,  высота ограждений и материал, из которого оно изготавливается, согласовывается с уполномоченным органом или должностным лицом в сфере градостроительной деятельности;

высота ограждений должна быть не более 2,2 метра;

по меже соседних земельных участков высота ограждения не должна превышать 2,2 метра;

при обоюдном согласии владельцев соседних земельных участков по меже в качестве ограждения может быть предусмотрено декоративное озеленение высотой до 1,5 метра;

по меже соседних земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие ограждения (с применением сетки-рабицы, ячеистых сварных металлических  сеток, деревянных решетчатых конструкций с площадью просветов не менее 50% от площади забора);

установка по меже глухих ограждений (с применением сборного железобетона, кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов и др.) может осуществляться без ограничений при их высоте не более 0,75 метра ( с наращиванием до предельной высоты не глухими конструкциями);

при высоте более 0,75 метра глухие ограждения могут устанавливаться застройщиком по всему периметру земельного участка (по меже с соседними земельными участками) только при письменном согласии владельцев соседних земельных участков, оформленном в 2-х экземплярах, хранящихся у заинтересованных сторон, заключивших соглашение.

общественно-ДЕЛОВые Зоны

Ц-1. Зона ДЕЛОВОГО, общественного И КОММЕРЧЕСКОГО назначения поселЕНИЯ

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования центра поселения с преимущественным спектром обслуживающих видов недвижимости, разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, связанных с удовлетворением периодических потребностей населения при ограничении жилых функций.

1. Виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

1.1. Основные виды разрешенного использования

-	конторские здания с офисами организаций, фирм, компаний не выше 5 этажей;

-	магазины, торговые центры, мини-рынки площадью не более 400 м2;

-	торгово-развлекательные здания, строения, сооружения площадью не более 3000 м2;

-	клубы, дискотеки, танцзалы площадью не более 600 м2;

-	здания и сооружения аттракционов, игровых автоматов, бильярдных, Интернет-кафе площадью не более 600 м2;

-	рынки открытые и закрытые торговой площадью не более 3000 м2;

-	спортивные клубы и залы площадью не более 600 м2;

-	предприятия общественного питания площадью не более 1000 м2 (столовые, кафе, закусочные, бары);

-	аптеки;

-	транспортно-экспедиционные агентства и фирмы площадью не более 200 м2;

-	здания и сооружения бытового обслуживания населения площадью не более 400 м2;

-	отделения, участковые пункты милиции.

-      детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 100 детей.

-      котельные.

-    музеи и выставочные залы, картинные, художественные галереи и салоны площадью не более 2000 м2.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

-	встроенные в здания и пристроенные гаражи;

-	парковки перед зданиями, строениями и сооружениями деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

-	жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы

-	больницы, роддома, госпитали общего типа;

-	пункты оказания первой медицинской помощи;

-	аптеки;

-	хосписы, интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка;

-	спортплощадки;

-	спортзалы и бассейны;

-	киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли;

-	объекты пожарной охраны;

-	объекты, связанные с отправлением культа;

-	жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала;

-	парковки перед объектами оздоровительных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

-	зеленые насаждения, парки, сады, аллеи, скверы.

1.3. Условно-разрешенные виды использования

-	жилые дома разных типов;

-	объекты, связанные с отправлением культа;

-	бани и сауны;

-	площадки для выгула собак;

-	общественные туалеты;

-	объекты пожарной охраны;

-      общеобразовательные учреждения

-	антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи.

Таблица III. 2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны делового, общественного и коммерческого назначения местного значения (Ц-1)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | конторские здания с офисами организаций, фирм, компаний не выше 5 этажей | магазины, торговые центры, мини-рынки площадью не более 400 м2 | клубы, дискотеки, танцзалы площадью не более 600 м2 | здания и сооружения аттракционов, игровых автоматов, бильярдных, Интернет-кафе площадью не более 600 м2 | предприятия общественного питания площадью не более 1000 м2 (столовые, кафе, закусочные, бары) | аптеки | спортивные клубы и залы площадью не более 600 м2 | транспортно-экспедиционные агентства и фирмы площадью не более 200 м2 | здания и сооружения бытового обслуживания населения площадью не более 400 м2 | отделения, участковые пункты милиции | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 100 детей | музеи и выставочные залы, картинные, художественные галереи и салоны площадью не более 2000 м2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |
| минимальная площадь | кв.м | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 900 | 2500 |
| максимальная площадь | кв.м | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 2000 | 5000 | 6000 | 2000 | 2500 | 3500 | 6000 |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 35 | 30 | 30 | 30 | 10 | 6 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |
| минимальный отступ от передней границы земельного участка | м | 3* | 1* | 5* | 5* | 5* | 3 | 5* | 5* | 5* | 5* | 25 | 5* |
| минимальный отступ от боковой границы земельного участка | м | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| минимальный отступ от задней границы земельного участка | м | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (до самой высокой точки) | м | 13 | 9 | 13 | 13 | 8 | 6 | 13 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 |
| максимальная высота стен | м | 10 | 6,5 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6,5 | 4 | 9 | 10 |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 50 | 50 | 80 |

минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 44.

*- если иной показатель не установлен проектом планировки

производственные зоны

П-1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ КОММУНАЛЬНЫМИ И СКЛАДСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования территорий сельского поселения, на которых размещаются объекты капитального строительства производственно-складского назначения, а также объектов, связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта и самоходных машин.

1. Виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

1.1. Основные виды разрешенного использования

-	производственные базы и склады строительных, монтажных  и ремонтных предприятий хозяйствующих объектов;

-            водоочистная станция;

-            водозабор;

-	санитарно-технические сооружения;

-	гаражи и стоянки хранения грузовых автомобилей, автобусов;

-	станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

-	складские здания, строения, сооружения;

-	объекты оптовой торговли;

-	здания, строения, сооружения пожарной охраны;

-	здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны;

-	санитарно-защитные зоны.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

-	таможни;

-	автотранспортные предприятия;

-	гаражи боксового типа, малоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки;

-	здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных предприятий и служб;

-	питомники растений для озеленения и благоустройства территории поселения;

-	огороды.

1.3. Условно-разрешенные виды использования

-	автозаправочные станции различного типа;

-	временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны) и обслуживания населения;

-	здания, строения, сооружения общественного питания (кафе, столовые, буфеты);

-	здания, строения, сооружения коммунально-бытового назначения.

Таблица III. 3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки коммунальными и складскими  объектами (П-1)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | производственные базы и склады строительных и монтажных предприятий | складские здания, строения, сооружения | станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия | гаражи и стоянки хранения грузовых автомобилей, автобусов | здания, строения, сооружения пожарной охраны | здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны | санитарно-технические сооружения | объекты оптовой торговли | санитарно-защитные зоны | Водоочистная станция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |
| минимальная площадь | кв.м | не подлежит ограничению |
| максимальная площадь | кв.м | не подлежит ограничению |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит ограничению |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |
| минимальные отступы от границ земельных участков | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| максимальная высота (до самой высокой точки) | м | ПП | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | не подлежит ограничению | 6 | ПП | ПП |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | ПП | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | не подлежит ограничению | 4 | ПП | ПП |
| максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 80 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |

ПП	- устанавливается по проектной документации

*	- при отсутствии въезда в здание

**	- при наличии въезда в здание

***	- если иное не установлено проектом планировки

Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства размещаемых на территории зоны – IV.

зоны инженерной инфраструктуры

ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры

Цель выделения зоны – формирование комплексов объектов инженерной инфраструктуры не выше IV класса опасности;

1.1 Основные виды разрешенного использования

-    Для размещения линейных объектов

-    Для размещения водопроводных станций

-  Для размещения водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин

-    Для размещения электроподстанций открытого типа

-    Для размещения распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, котельных

-    Для размещения газораспределительных пунктов

-    Для размещения канализационных очистных сооружений

-    Для размещения канализационных насосных станций

-    Для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений

-    Для размещения объектов связи и телекоммуникаций

-    Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон

1.2  Условно разрешенные виды использования

-    Для размещения объектов трубопроводного транспорта

-    Для размещения стоянок с гаражами боксового типа

Таблица III. 4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны инженерной инфраструктуры (ИТ-1)

| 1 п/п | Размеры и параметры | Еденицы измерения | линейные объекты | водопроводные станции | водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины | электроподстанций открытого типа | распределительные пункты, трансформаторные подстанции, котельные | газораспределительные пункты | канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции | очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения | объектов связи и телекоммуникаций | Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |
|  | Минимальная площадь земельного участка | кв.м | не подлежит ограничению |
|  | Максимальная площадь земельного участка | кв.м | не подлежит ограничению |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | кв.м | не подлежит ограничению |
|  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |  |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежит ограничению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |
|  | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии  с частью  с   частью 4 статьи 44;

7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 44;

8) максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства размещаемых на территории зоны – IV.

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Р-1. ЗОНА БУЛЬВАРОВ И ПАРКОВ.

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования озелененных участков населенного пункта, предназначенных для кратковременного отдыха и проведения досуга населением на обустроенных открытых пространствах в центральных и жилых районах населенного пункта, в пределах установленных красных линий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.1  Основные виды разрешенного использования:

- парки многофункциональные и специализированные;

- сады;

- бульвары, скверы, аллеи;

- спортивные и игровые площадки;

- аттракционы;

- летние театры, концертные площадки;

- фонтаны;

- стадионы.

1.2  Вспомогательные виды разрешенного использования:

- мемориальные комплексы;

- парковки автомобилей;

- хозяйственные, обслуживающие и административные здания, строения, сооружения;

- бассейны, малые архитектурные формы, элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства;

- зеленые пляжи.

1.3  Условно-разрешенные виды использования:

- игровые залы, бильярдные;

- предприятия общественного питания (кафе, бары, закусочные);

- временные павильоны для розничной торговли и обслуживания населения;

- объекты пожарной охраны;

- резервуары для хранения воды;

- площадки для выгула собак;

- автомобильные стоянки;

Баланс территории

| Территории | Разделение территории, % |
| --- | --- |
| Зеленые насаждения | 65 - 75 |
| Аллеи и дороги | 10 - 15 |
| Площадки | 8 - 12 |
| Сооружения | 5 - 7 |

Таблица III. 5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны рекреационного назначения (бульваров и парков  Р-1)

| п/п | Размеры и параметры | Еденицы измерения | парки многофункциональные и специализированные | сады,бульвары, скверы, аллеи | спортивные и игровые площадки, аттракционы. | автомобильные стоянки | летние театры, концертные площадки | пплощадки для выгула собак; | фонтаны | стадионы | игровые залы, бильярдные | предприятия общественного питания (кафе, бары, закусочные | объекты пожарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |
|  | Минимальная площадь земельного участка | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Максимальная площадь земельного участка | кв.м | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | кв.м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |
|  | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 44;

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 44.

Р-2. ЗОНА ЗАЩИТНЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

Зона выделена для обеспечения правовых условий создания и сохранения экологически чистой окружающей среды населенного пункта в интересах населения, сохранения и воспроизводства растений, обеспечения рационального использования территории населенного пункта в пределах установленных красных линий.

- Виды разрешенного использования земельных участков и  объектов капитального строительства. 
1.1  Основные виды разрешенного использования:

- лесные массивы;

- луга;

- лесопарки, лугопарки, гидропарки;

- санитарно-защитные лесополосы;

- пляжи.

1.2  Вспомогательные виды разрешенного использования

- элементы дизайна, скульптурно-ландшафтные композиции, малые архитектурные формы;

- площадки для выгула собак;

- площадки для пикников и рыбной ловли.

1.3  Условно-разрешенные виды использования:

- санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха;

- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;

- интернаты для престарелых;

- дома ребенка;

- спортивные тренировочные базы, конноспортивные базы;

- яхт-клубы, лодочные станции, эллинги;

- дома приема гостей, кемпинги, мотели;

- игровые поля;

- предприятия общественного питания;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- спасательные станции;

- объекты пожарной охраны;

- парковки автомобилей;

- площадки для мусоросборников.

Р-3. ЗОНА ТУРИСТКО-РЕКРИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЕ

Под туристско-рекреационной деятельностью понимается:

- деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан;

- туристская деятельность и деятельность по разработке месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, их добыче и использованию, в том числе деятельность по санаторно-курортному лечению и профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, организации отдыха граждан, промышленному розливу минеральных вод.

1.1  Основные виды разрешенного использования:

- санатории;

- базы отдыха и туризма;

1.2  Вспомогательные виды разрешенного использования

- кемпинг;

- палаточные туристско-оздоровительные лагеря

- дома рыболова и охотников

1.3  Условно-разрешенные виды использования:

- объекты пожарной охраны;

- парковки автомобилей;

- площадки для мусоросборников.

Таблица III. 6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны защитных зеленых насаждений и туристко-рекриационного назначения Р-2, Р-3)

| 1 п/п | Размеры и параметры | Еденицы измерения | лесные массивы, луга,лесопарки, лугопарки, гидропарки, пляжи. | санитарно-защитные лесополосы | санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха; детские оздоровительные лагеря и дачи, дошкольных учреждений | интернаты для престарелых; дома ребенка; | спортивные тренировочные базы, конноспортивные базы; яхт-клубы, лодочные станции, эллинги; дома приема гостей, кемпинги, мотели; | игровые поля; предприятия общественного питания | пункты оказания первой медицинской помощи; спасательные станции; объекты пожарной охраны | парковки автомобилей; площадки для мусоросборников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |
|  | Минимальная площадь земельного участка | кв.м | 100 | не подлежит ограничению | 500 | 500 | 1000 | 500 | 100 | 500 |
|  | Максимальная площадь земельного участка | кв.м | 100000 | не подлежит ограничению | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | кв.м | 10 | не подлежит ограничению | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 3 | не подлежит ограничению | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
|  | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 44

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью  8 статьи 44.

зоны  сельскохозяйственного использования

СХ-1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности, и предназначена для выращивания сельхозпродукции.

Основные виды разрешенного использования

Для размещения предприятий по переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельскохозяйственного производства (ремонт, складирование)

Для животноводства

Для размещения ветеринарных лечебниц и станций

Для размещения складских объектов

Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон

Условно разрешенные виды использования

Для размещения объектов общественного питания

Для размещения объектов бытового обслуживания

Для размещения объектов трубопроводного транспорта

Для размещения объектов связи и телекоммуникаций

Луга, пастбища;

Подсобные хозяйства;

Поля и участки для выращивания сельхозпродукции;

Теплицы

СХ-2  ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1) цели выделения зоны – сохранение и развитие земель сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур, предотвращение их занятия другими видами деятельности до изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом  сельского поселения;

2) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Для сельскохозяйственного  производства

Для крестьянского (фермерского) хозяйства

Для ведения животноводства, сенокошения и выпаса скота

Для размещения (строительства) теплицы

Для создания защитных насаждений (под древесно-кустарниковой растительностью)

Для размещения объектов личного подсобного хозяйства (личных подсобных хозяйств)

Для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота и птицы

Для размещения объектов торговли(*)

Для размещения объектов общественного питания(*)

Для размещения объектов бытового обслуживания(*)

Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений(*)

Для размещения садов, скверов, бульваров.

Условно разрешенные виды использования

Для размещения объектов социального обеспечения(*)

Для размещения религиозных объектов(*)

Для размещения административно-управленческих и общественных объектов(*)

Для размещения объектов связи и телекоммуникаций(*)

(*) - объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования.

Таблица III. 7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон сельскохозяйственного использования (зоны объектов сельскохозяйственного назначения СХ-1  и сельскохозяйственного назначения СХ-2)

| п/п | Размеры и параметры | Еденицы измерения | СХ-1 | СХ-2 ; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |
| 3 | Минимальная площадь земельного участка | га | 2 | 2 |
| 4 | Максимальная площадь земельного участка | га | 400 | 400 |
| 5 | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | кв.м | не подлежит ограничению | не подлежит ограничению |
| 6 | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения | кв.м | 1000 | 1000 |
| 7 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| 8 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 12 | 12 |
| 9 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |
| 10 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | м | 3 | 3 |
| 11 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| 12 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 50 | 80 |

Минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 44

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СП)

Зоны специального назначения выделены для обеспечения правовых условий деятельности объектов, размещение которых недопустимо на территории других зон, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

Зона кладбищ (Сп 1)

Виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

  - Основные и условно разрешенные виды разрешенного использования

- Для размещения кладбищ

  - Условно-разрешенные виды использования

- Для размещения религиозных объектов

Таблица III. 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны специального назначения Сп 1

| п/п | Размеры и параметры | Еденицы измерения | Сп 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |
| 3 | Минимальная площадь земельного участка | кв.м | 2000 |
| 4 | Максимальная площадь земельного участка | кв.м | 10000 |
| 5 | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | кв.м | не подлежит ограничению |
| 6 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| 7 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежит ограничению |
| 8 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |
| 9 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | м | 3 |
| 10 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| 11 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 50 |

минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 44;

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 44;

### Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 47. Зоны с особыми условиями использования территорий

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые на территории населенного пункта в соответствии с законодательством Российской Федерации, отображены на карте градостроительного зонирования (карте границ зон с особыми условиями использования территорий).

2. Виды, состав и коды зон с особыми условиями использования территорий приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Код зоны с особыми условиями использования территории | Виды и состав зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- |
| Н 1 | Санитарно-защитная зона |
| Н 3 | Водоохранная зона водного объекта |
| Н 4 | Прибрежная защитная полоса водного объекта |
| Н 6 | 1 пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |

3. Каждая зона с особыми условиями использования территории обозначена на карте градостроительного зонирования определенным цветом и буквенно-цифровым кодом.

Статья 48. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима (состава мероприятий) установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 (зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения). Содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

4. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения:

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

4) в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

5) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

6) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

5. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения:

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

6) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

6. Мероприятия по второму поясу ЗСО подземных источников водоснабжения:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения, подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции;

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

3) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

4) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

7. Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории сельскохозяйственных предприятий.

Статья 49. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.07.2006 г. № 74-ФЗ устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В соответствии с ним на территории водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5. До момента утверждения границ зон затопления на территории муниципального образования Волгоградской области, устанавливаемых в соответствии Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления", Администрация при застройке территории предусматривает проведение защитных мероприятий от водных объектов.

Статья 50. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

3. В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) в санитарно-защитных зонах не допускается размещение:

а) жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

б) ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха;

в) территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

г) коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

д) спортивных сооружений, детских площадок;

е) образовательных и детские учреждений;

ж) лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

з) других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей  промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4) в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

а) сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

б) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

в) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

г) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации,  ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

д) новые пищевые объекты – в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение – при исключении взаимного негативного воздействия.

4. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Статья 51. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанных условий определено «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. N 160.

3. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

2) размещать свалки;

3) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

4) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам,

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

6) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Статья 52. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон газораспределительных сетей

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

2. Ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

3. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается в том числе:

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

7) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

8) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Статья 53. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах населенного пункта, разрешенным считается такое использование, которое соответствует регламентам, установленным настоящими Правилами, в том числе:

1) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям, иным условиям в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями использования территории;

2) другим ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы);

3) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования.

2. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости имеют право самостоятельно выбирать вид (виды) использования недвижимости, разрешенный как основной и вспомогательный к ним для соответствующих территориальных зон, при условии обязательного соблюдения требований технических регламентов, нормативно-технических документов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

3. Для использования земельных участков, объектов капитального строительства в соответствии с видом разрешенного использования, определенным как условно разрешенный для данной территориальной зоны, необходимо получение разрешения в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с настоящими Правилами при условии выполнения требований технических регламентов.

Глава 9. Карта градостроительного зонирования

Статья 54. Состав и содержание карты градостроительного зонирования

1. Картой градостроительного зонирования в составе Правил является графическое отображение границ территориальных зон, участков территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования территории, отображенных на схематической основе.

2. Карта градостроительного зонирования населенного пункта включает в себя:

1) карту границ территориальных зон;

2) карту границ зон с особыми условиями использования территорий.

Статья 55. Порядок ведения карты градостроительного зонирования

1. Ведение карты градостроительного зонирования и своевременное отображение внесенных в установленном порядке в нее изменений осуществляются Администрацией.

2. Внесение изменений в карту границ территориальных зон осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами.

3. Внесение изменений в карту границ зон с особыми условиями использования территории может осуществляться на основании нормативных правовых актов, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. В случае необходимости внесения изменений в границы зон с особыми условиями использования территорий лицо, заинтересованное в отображении таких изменений, либо уполномоченный орган, ответственный за регулирование использования таких зон, уведомляет Комиссию о необходимости внесения соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки и в течение пяти дней с такого уведомления представляет в Комиссию документы, подтверждающие правомочность внесения таких изменений.

5. Комиссия в течение тридцати дней принимает решение об отображении указанных изменений на карте границ зон с особыми условиями использования территории.

6. Администрация в течение десяти дней с момента принятия решения обеспечивает внесение изменений в карту границ зон с особыми условиями использования территории и публикацию таких изменений в порядке, аналогичном порядку публикации о внесении изменений в Правила.